探究装配整体式剪力墙结构体系在住宅产业化中的应用

摘 要：装配整体式剪力墙结构是住宅产业化中的重要形式之一，是现今我国住宅产业化的发展趋势。文章简要总结了国内装配式剪力墙结构常用体系各自的技术特点及其优缺点，同时还重点研究了装配整体式剪力墙结构的关键技术，最后对装配整体式剪力墙结构的应用前景进行了展望。

关键词：住宅产业化；装配整体式结构；剪力墙结构；关键技术

住宅产业化是指采用工业化生产的方式生产住宅，以提高住宅生产的劳动生产率，降低成本。相对传统施工方式，住宅工业化生产方式具有高效、高质量、环保、低耗能等优点，使资源的利用更加合理。

我国的住宅产业化发展较慢，产业化程度较低，仍处在初步发展阶段，目前的主要问题是施工技术复杂、劳动生产率低，还未建立标准化、规范化、系列化的建筑住宅体系，以及相关设备及部品的模数协调体系。另外，我国住宅的施工方式仍以现场手工作业、湿作业为主，消耗了大量的能源和原材料，带来了环境、能源等各种问题。

装配整体式剪力墙结构是住宅产业化中的重要形式之一，包括墙板、梁、楼板、内隔墙、楼梯、阳台板及外墙挂板等构件都可实现工厂预制化，大力推广、应用装配式剪力墙结构将会加速住宅产业化的进程。同时，装配式剪力墙结构是一种绿色、低碳、环保建筑，减少了大量的建筑垃圾，减轻了对环境的不良影响，符合国家节能、环保的可持续发展政策，是现今我国住宅产业化的发展趋势。

1 常用体系

1.1 内浇外挂式

以长沙远大装配式剪力墙结构体系为主要代表，已开展的项目包括：花漾年华（长沙）、丽水新城公租房（沈阳）、蓝色港湾（张家界）等。

该结构体系中竖向承重构件剪力墙采用现浇方式，水平结构构件采用叠合梁和叠合楼板形式。同时，内隔墙、楼梯、阳台板及外墙挂板或三明治夹心保温外墙板等都可采用预制混凝土构件。预制混凝土外墙挂板（图1）设计为非结构构件，施工中利用其为围护墙体，以作为竖向现浇构件的外模板。

内浇外挂式剪力墙结构体系装配方式简单，预制构件吊装简便，可迅速实现大规模建筑产业化。但该结构体系也存在一些局限性，例如：预制化率不高，现场混凝土施工量较大；重量及体积较大的外挂板易形成受力不均的情形，造成墙板拉裂等。

1.2 叠合式

以合肥西伟德叠合板式剪力墙结构体系为主要代表，已开展的项目包括：天门湖公租房（合肥）、滨湖康园（合肥）等。

该结构体系主要由叠合式墙板、叠合式楼板组成，再辅以必要的现浇构件（剪力墙、梁、板等）共同形成结构整体，具有良好的抗震性能。该结构体系的预制混凝土构件还包括楼梯、阳台、飘窗等。

叠合式墙板（图2）由两层预制板与格构钢筋制作而成，现场安装就位后，在其两层预制板中间浇筑混凝土形成结构整体。

叠合板式剪力墙结构体系不仅具有现浇结构承载力大、整体性好、抗裂度强等优点，还具有预制结构建造速度快、现场湿作业少、构配件外观好等优点，同时预制结构部分具有一定的强度、刚度，在结构施工时提供了良好的作业平台，模板量大大减少。但该结构体系也存在一些局限性，例如：预制构件重量较大，对起重设备要求较高；预制构件形式简单，现浇工作量仍然很大；浇筑墙板内混凝土有一定施工难度，质量不便检查等。

1.3 装配整体式

以黑龙江宇辉集团装配整体式预制剪力墙结构体系为主要代表，已开展的项目包括：洛克小镇（哈尔滨）、松北公租房（哈尔滨）等。

该结构体系主要由预制墙板、叠合板、叠合梁组成，内隔墙、楼梯、阳台板及外墙挂板或三明治夹心保温外墙板等都可采用预制混凝土构件。

装配整体式剪力墙结构体系的优点主要有：工业化程度高，房间的空间完整；施工速度快，建造质量高；结构整体性好，承载能力强，刚度大，侧向变形小，具有很好的抗震性能；在实际工程施工中，具有良好的可操作性。但是该结构体系仍然存在一些不足之处，例如：施工难度高，成本较高；墙体之间的接缝数量多且构造复杂，接缝的构造措施及施工质量对结构整体的抗震性能影响较大，使装配整体式剪力墙结构的受力性能不能完全等同于现浇结构；预制构件的尺寸和重量都较大，对吊装设备及操作要求都很高，难以满足一些复杂建筑施工的要求等。

2 关键技术

装配整体式剪力墙结构中，预制剪力墙之间的连接形成了大量的竖向接缝和水平接缝，这些接缝的受力性能直接决定了结构的整体性能。因此，受力合理、方便施工的墙板接缝设计是装配整体式剪力墙结构设计的关键技术，是决定该结构类型能否推广应用的重要影响因素。

2.1 竖向接缝

纵横预制剪力墙交接处、同方向纵墙和横墙交接处的竖向接缝应采用整体式接缝连接，即在竖向接缝处预留后浇段，后浇段内应配置竖向钢筋和封闭箍筋。剪力墙竖向接缝位置应满足便于标准化生产、吊装、运输和就位等要求，并尽量避免对结构整体性能产生不良影响。

2.2 水平接缝

上下层预制剪力墙的水平接缝处，竖向钢筋一般采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接，在灌浆时宜采用灌浆料将墙底水平接缝同时灌满。灌浆料强度较高且流动性好，有利于保证水平接缝承载力。灌浆时，预制剪力墙构件下表面与楼面之间的缝隙周围可采用封边砂浆进行封堵和分仓，以保证水平接缝中灌浆料填充饱满。剪力墙的水平接缝一般设置在楼面标高处。

套筒灌浆连接技术在欧美和日本等国家已经有长期、大量的实践经验，国内也已有充分的试验研究和相关规程，可以用于剪力墙竖向钢筋的连接。

钢筋浆锚搭接连接是一种将需要搭接的钢筋拉开一定距离的搭接方式，在预留孔洞中完成，也被称为间接搭接或间接锚固。近年来，国内对钢筋浆锚搭接连接技术有一定的研究成果和实践经验，适合用于直径较小钢筋的连接，施工方便，造价较低。

3 展望

住宅产业化是未来我国住宅建筑的发展趋势，而装配整体式剪力墙结构住宅作为一种典型的工业化建筑，是我国住宅产业化发展方向的一个较好选择。

近年来，装配整体式剪力墙结构在国内得到了越来越广泛地关注和研究，相关技术规范也相继出台，为实现住宅产业化提供了重要的技术基础。同时，国家住宅产业化基地的大量涌现，使得装配整体式剪力墙结构在一些房地产开发项目中得到了一定规模的示范和应用。因此，装配整体式剪力墙结构将在未来获得更广泛的应用，住宅产业化也将会蓬勃兴起。

参考文献

[1] 焦安亮，张鹏，李永辉，等.我国住宅工业化发展综述[J].施工技术， 2013（10）.

[2] 潘志宏，李爱群.住宅建筑工业化与新型住宅结构体系[J].施工技术，2008（2）.

[3] 叠合板式混凝土剪力墙结构技术规程[DB34/T 810-2008].

[4] 邰晓峰.预制混凝土剪力墙抗震性能试验及约束浆锚搭接极限研究[D].哈尔滨工业大学，2012.

[5] 装配式混凝土结构技术规程[JGJ1-2014].

[6] 装配整体式剪力墙结构技术规程[DB34/T 1874-2013].

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/153585/