改装刹车盘 大力省成本

广西民族印刷包装集团有限公司有一台带自动翻转功能的德国海德堡八色印刷机，因使用年限太久，在其裁切之星部分的纸卷刹车盘磨损得很严重，其两个面的磨损深度都已经达到了5mm之多，导致纸卷刹车失灵，纸卷转动时快时慢，印刷出来的产品常常有重影，印刷质量很不稳定。只有更换新的刹车盘才能解决上述问题。

因此我们联系了海德堡公司，了解到原装刹车盘的价格为2.5万元，较为昂贵。为了节约成本，我们希望能寻找到一款功能一样、价格低廉的替代品。下面，笔者将与大家分享我们所做的刹车盘改装。

刹车盘改装要求

经过研究分析，我们了解到要找到替代的刹车盘是完全有可能的，只要其摩擦力足够大，能够满足刹车的制动力，使纸卷的转动符合印刷的要求即可。其需要具备以下3个条件。

（1）所用的刹车盘材质必须是球墨铸铁。因为球墨铸铁摩擦力大，而且比较耐磨，不易磨损。

（2）刹车盘的结构要合理。如果其结构不合理，就容易出现断裂等其他问题。

（3）刹车盘的散热性能良好。在印刷机运转期间，刹车盘需要一直工作，所产生的热量非常大，如果其散热性能不好，除了会使打滑制动力不够而刹不住车，同时也会损坏刹车摩擦片。因此，刹车盘上要有足够多的散热孔、散热片等。同时，刹车盘不宜做得太厚，厚了不利于散热，但也不能太薄，太薄虽有利于散热，却会导致强度不够，容易断裂。

所以，刹车盘的材料和结构很关键，决定着刹车盘的性能及使用寿命。

可行性验证

分析清楚刹车盘的改装要求之后，下一步就是到市场上走访查看了。经过多方对比，我们在汽车零配件市场上找到了雷克萨斯某款越野车的碟刹盘，其外形尺寸与海德堡裁切之星纸卷刹车盘很相近，材料也一样，散热孔也不少，如果在其基础上进行修改加工，就能省去加工毛坯料的工序，只需要根据零件图进行加工即可，这样做省时省力，加工周期也大大缩短。

于是，我们测量了原装的海德堡裁切之星纸卷刹车盘和各种相关数据（如外圆、厚度、轴孔大小、定位螺丝孔、散热孔等的位置和大小），为其绘制了结构图（如图1所示），并标注上公差配合及技术要求。然后将找来的汽车碟刹盘按照图1进行机械加工改装，改装后的刹车盘与原装的几乎一模一样，安装过程也很顺利。试用时，纸卷的刹车有力且稳定，使用效果和原装刹车盘几无差别，印刷产品质量也很稳定，完全满足印刷机的使用要求。跟踪观察了半年多，其使用效果一直很好，从未出现过任何问题。

算笔经济账

现在回过头再来算算经济账。购买汽车刹车盘花了600元，机械加工改装费用200元，总成本仅为购买原装刹车盘的3%左右，经济效益非常明显。

以往，我们也有过类似的改装做法，都实现了很好的成本节省。例如：海德堡及高宝四色胶印机主电机刹车片磨损了，原装的要8000元，自己画图加工只要400元；上海高斯四色胶印机进口合压大气缸的密封圈坏了，购买整个气缸需要10000元，而且国内买不到，但若从国外进口，又需要耗费较长时间，后来我们用铝棒加工了一个活塞取代了原来的构件，使其适合安装国产密封圈，结果只花了500元。还有很多这样的例子，就不一一列举了。

其实，对于非关键或核心部位，材料的强度、精度等要求并不是非常高的情况下，我们可以开动脑筋，通过改装或使用国产配件替换的办法，达到节约成本的目的。知易行难，相信只要努力，都会有所收获。

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/154363/