精量点播机的校验与作业注意事项

精量点播机种类和机型繁多，结构不一样，工作过程也不同，但都必须满足农艺对播深、株距、垄距、播量等播种质量的技术要求，所以使用精量点播机时必须做好以下两方面的工作：

1.精量点播机作业前的校验。①确保牵引拖拉机完全满足精量点播机对动力机械的技术要求。

②确保精量点播机机架不变形；播种部件（开沟器）的底刃在同一水平线上、相差不超过±2.5毫米。

③各播种单体圆盘开沟器转动灵活、不摆动、摆差量小于8毫米；开沟器盘不摆动、摆差量小于5毫米。

④各播种单体开沟器间距相等、误差不超过±2.5毫米。

⑤各播种单体重量一致；各播种单体仿形弹簧长度和拉力一致；各播种单体间距一致、不摆动、摆差小于3毫米。

⑥各部件联接牢固；各传动部件工作可靠。

⑦播种前，需进行先静态后动态的播种试验和必要调整。

⑧肥料单口流量差不超过±3%。

2.精量点播机作业时的注意事项。①拖拉机在行走过程中精量点播机必须保证足够的高度，开沟器底刃不要刮地；精量点播机下降时必须缓慢接地，不可冲击，防止顿坏机件。

②播种作业运行中禁止停机；气力式播种作业中途停机，重新播种时点播机风机启动后要人工转动地轮一圈以上，保证吸种盘全部吸满种子才能前进作业，防止空穴、出现缺苗断条现象、缺穴率不超过1%。

③播种作业行进时要恒速作业、不要换挡改变前进速度；在高速播种作业过程中精量点播机整体不可跳动，使播种平稳，以保证播种深度。

④播种作业中要经常检查播种精确，一株（穴）一粒，株距精确、误差不超过±1厘米，播种深度一致、误差不超过±1厘米。

⑤气力式精量点播机要经常检查风管是否有磨损，防止漏风；与机件接触部位要有防护措施。

⑥应及时清理限深轮上粘连的泥土，防止播种深度过浅；每班作业结束后要对精量点播机进行必要的检查保养（如每天完成工作之后应将肥料从肥箱和排肥轮中清空；因为空气的湿度，可能会出现结块的现象，这样会导致排肥轮损坏，无法正常工作和运行，影响后续工作）。

⑦所播的种子必须满足该机型对种子几何尺寸的要求，气吸式精量点播机用种必须与吸种盘孔径相匹配，否则过大吸不住或卡在气吹孔内，过小卡在吸种盘孔内，从而造成空穴。

⑧被下播的种子必须保证技术要求的清洁度，不可有任何杂质，防止撞播种盘变形或占位。

⑨垄距一致、误差不超过±3厘米，垄高一致，相邻两垄高无明显误差。

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/154749/