度铁矿尾矿排放计划

为了加强对尾矿库的管理，规范尾矿库排放、碟坝压坝操作，确保尾矿库安全运行，特制定此计划。

一、尾矿库简介：

滦平建龙矿业有限公司一矿平顶山沟尾矿库建于滦平县小营乡马剑沟门。尾矿库为山谷型，尾矿库设计规划标高800m，总库容为1232.8万m3，设计总服务年限为9年，设计初期坝为透水堆石坝和废石压坝结构。坝高15m，最终坝高为200m，为二等尾矿库。

二、排放计划：

根据尾矿库现状及选厂生产情况，度计划尾矿排放总量为75万m3，废石压坝总量为18.75万m3。既每月尾矿排放量为6.25万m3，废石压坝量为1.56万m3。

三、筑坝计划：

根据年度排放总量及尾矿库现状，度计划筑坝4次。筑坝总高为8m。子坝堆筑采用人工与机械结合堆筑，子坝堤外压废石的上游法筑坝工艺。

四、尾矿排放与筑坝

1、尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水的要求。

2、尾矿筑坝必须有足够的安全超高、沉积干滩长度和下游坝面坡度。

3、每一期筑坝冲填作业之前，必须进行岸坡处理。如遇泉眼、水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管人员检查合格后方可冲填筑坝。

4、上游式尾矿筑坝法，应于坝前均匀分散放矿，修子坝或移动放矿管时除外，不得任意从库后或库侧放矿。粗颗粒尾矿沉积于坝前，细颗粒排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积，沉积滩顶应均匀平整，沉积滩坡度及长度等应符合设计的要求，严禁矿浆沿子坝内坡趾横向流动冲刷坝体，放矿矿浆不得冲刷坝坡，放矿应有专人管理。

5、坝体较长时应采用分段交替放矿作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细颗粒尾矿大量集中沉积于一端或一侧。

6、放矿口的间距、位置、同时开放的数量、放矿时间，应按设计要求或作业计划进行操作。分散放矿支管伸入库内的长度和距滩面的高度应符合设计要求。

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/34386/