管材质量保证书范本

你们知道有关于管材质量保证书应该要怎么写吗?下面是小编为大家搜集整理出来的有关于管材质量保证书范本，欢迎阅读!

管材质量保证书范本【1】

根据此次合同内容，我公司将严格贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，以文明施工，竭诚服务为宗旨。保证售后服务使各项技术指标全部达到合同规定的要求。

一、钢管处理发泡前钢管表面清理干净，钢管表面锈蚀等级符合GB/T8923-1988中ABC规定，除锈等级符合GB/T8923-1988中Sa21/2规定。

二、外护管

1、外护管使用温度条件应控制在-50℃+50℃。

2、外护管原材料性能

①密度和成分：外护管应使用高密度聚乙烯塑料制造，聚乙烯树脂的密度应为935kg/m3950kg/m3。应使用有助于外护管生产及提高外护管性能的添加剂，如抗氧剂、紫外线稳定剂、碳黑(或由碳黑预制的色母料)等。所添加的碳黑应满足下列要求：密度：1500kg/m3--2000kg/m3甲苯萃取量：0.1%(质量百分比)平均颗粒尺寸：0.010.025m。

②回用料可以使用不超过15%(质量百分比)的洁净回用料，但回用料必须是制造商自己的产品生产的。

3、外护管性能

①外护管密度不应小于940kg/m3。碳黑含量应为2.5%0.5%(质量百分比)，碳黑应均匀分布于母材中。碳黑结块、气泡、空洞或杂质尺寸不应大于100m。外护管不允许出现色差条纹。

②熔体流动速率当两个外护管焊接时，其熔体流动速率的差值不应大于0.5g/10min。

③外护管外观外护管应为黑色，其内外表面目测不应有损失其性能的沟槽。不允许有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管两端应切割平整，并与管的轴线垂直，角度误差应小于2.5。

④拉伸屈服强度及断裂伸长率外护管任意位置的拉伸屈服强度不应小于19Mpa、断裂伸长率不应小于350%。

⑤纵向回缩率外护管任意管段的纵向回缩率不应大于3%。纵向回缩率试验结束时管材表面不应出现裂纹、空洞、气泡等缺陷。

⑥外护管的长期机械性能。

XXXX公司

年月日

管材质量保证书范本【2】

本公司生产的XX牌PPR管材，管件在正常工作环境下管系列为：S5、S4、S3.2、S2.5，长期使用寿命为50年，完全符合国家标准GB/T18742.2-2002、GB/T18742.3-2002的技术指标。

本公司生产的六同牌PE-RT地暖管材完全按照国家执行标准GJ/T175-2002.

本公司严格按照ISO9001质量体系组织原辅材料供应、生产、销售、服务、并通过ISO9001质量体系认证，所有产品全部通过国家化学建材测试中心检测，并被山东省建设厅批准为建设项目新技术(产品)推广项目。

我公司对产品质量严格负责，且由中国人民财产保险公司承保产品责任险，凡因产品出现质量问题经国家有关部门鉴定确认而造成的损失，我公司按有关规定承担相应责任。

XX省XX市XX管业有限公司

XXXX年XX月XX日

管材质量保证书范本【3】

欢迎您选用赛通牌系列管材、管件，为使您用得放心，请认准赛通牌或商标，本单位对产品质量郑重承诺：

1、本单位生产的赛通牌PP-R管材、管件，FR-PPR管材管.管件，在正常工作环境下，长期使用寿命50-60年。

2、本单位生产的赛通牌PP-R管材、管件执行国家标准GB/T18742.2-2002、GB/T18742.3-2002。

3、本单位严格按照ISO9001-2000质量认证体系的要求组织原材料、生产、交货。

4、本单位生产的赛通牌PP-R管材、管件，FR-PPR管材管件均通过国家化学建材测试中心、江苏省疾病预防控制中心检验、并被中国质量检验协会建材专业委员会评为全国质量稳定，中国著名产品和AAA企业。

赛通牌系列产品由中国人民保险公司承担产品责任险，用户应按照有关规范施工安装，凡属本单位产品质量问题(经国家有关部门鉴定确认)而造成的损失，我单位按国家有关规定承担相应责任。

特此承诺，欢迎广大用户监督。

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/96559/